ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно обследване на канализационни мрежи за отпадъчни води с диаметри от 200 до 1200 чрез видеонаблюдение.

Според европейското законодателство  EN1610 се налага при първоначално пускане в експлоатация на каналните мрежи, регулярно след това или при възникване на проблеми по време на експлоатационния период да бъдат извършвани инспекции, които се осъществяват с помощта на камерите.

В европейските норми ATV 143 част 1 и 2, ATV 149 в съответствие с DIN 31051, под „инспекция” се разбира всички мерки, за определяне и оценка на действителното състояние на канализационните мрежи или техни компоненти, като например канализационни участъци, сградни отклонения и др.

Повредените канализационни мрежи могат да доведат до ексфилтрация на отпадъчни води или инфилтрация на подпочвените, които са заплаха за околната среда. Редовната проверка е предпоставка да се избегнат грешки и проблеми от различен характер.

ТВ ИНСПЕКЦИИТЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА:

• определяне на експлоатационни дефекти
• редовни проверки
• подготовка на мерки за възстановяване на щети
• приемане на мерките след възстановяване на щети
• приемане на мерките след възстановяване на щети преди изтичането на гаранционния срок.
• приемане на мерки при ново строителство

• приемането на мерки при ново изграждане, преди изтичане на гаранцонния
срок
• запазване на доказателства.

ЧРЕЗ ИНСПЕКЦИЯТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПИСВАТ И КАЧЕСТВЕНО ДА СЕ ОЦЕНЯВАТ:

• Отклонения, връзки, вход /начало/
• препятствия, запушвания
• позиционни отклонения,
• механично износване, корозия,
• вътрешна корозия,
• деформации, промени,
• пукнатини, счупвания,
• тръбни връзки,
• течове,
• инфилтрация

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА:

Отговорният персонал, отговорен за определянето на действителното състояние на канализационната мрежа трябва да има конструктривни, оперативни и инженерни познания за канализационните системи, както и в областта на канализационната инспекция и видеонаблюдение.

Схема на Тв инспекция

ОБОРУДВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

ТВ инспекции

Оборудването включва:

- Камерна система – камера, осветление, транспортни и контролни устройства, както и еластичен кабел със линейно измерване на разстоянието /местоположението/

- Пункт за наблюдение и контрол

- Монитор за образна репродукция

- Записващо видео устройство за визуално записване

- Видеопринтер

- Оборудване за електронни данни

- Компютър със принтер и плотер за незабавно възпроизвеждане на протокола от инспекцията

Допълнително оборудване за:

- Дигитално визуално записване

- Архивиране на данни във формати CD ROM, MOD, DVD,

- Видеозаписване с отчитане на време

- Допълнително измервателно оборудване  за определяне състоянието на канала

- Измервателно оборудване за наклона

Оборудването може да бъде инсталирано на подходящо сухопътно превозно средство /камион/ или самостоятелно.

Камерна система

ТВ системата трябва да може да се приспособява към стандарт PAL /цветна телевизия/. Разделителната способност на камерата трябва да е най-малко 350 линии хоризонтално. По-високата резолюция е препоръчителна. Преди да започне изследването, трябва да бъде направена примерна /проверена/ тест снимка. Използвания обектив на камера трябва да има достатъчна дълбочина на фокуса и дистанционно фокусиране и завъртане на 360°