Предложения от инж.Илия Запрянов, които са в удебелен шрифт в зелен цвят !

НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г.

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

(В сила от 5.6.2001 г.) (Обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2014 г.)

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, както и на свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране.

(2) Наредбата се прилага за всички обекти, за които се изисква одобрен инвестиционен проект при издаване на разрешение за строеж.

(3) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Задължителните части на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж в отделните фази на проектиране за обектите от четвърта и пета категория съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72 от 2003 г.), са определени в приложение към наредбата.

(4) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти за линейните инфраструктурни обекти, в т.ч. пътища, площади,  улици  и кръстовища, железопътни линии, транспортни съоръжения  / пътни и железопътни мостове, виадукти, естакади, тунели, пасарелки, метрополитени, подлези, надлези и паркинги/ елементи на водоснабдителни и/или канализационни системи, в т.ч. и водоснабдителни и/или канализационни мрежи в урбанизираните територии, електроснабдителни и/или електрозахранващи мрежи, топлоснабдителни и/или разпределителни мрежи, газопреносни и/или газоразпределителни мрежи и др., се определят в съответствие с техническите норми и правилата за проектиране в съответните специализирани закони и подзаконови нормативни актове.

Чл. 3. (1) Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва следните проектни части:

1. части за архитектура и конструкции:

а) архитектурна;

б) интериор и обзавеждане;

в) конструктивна;

2. части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура:

а/ част Транспортна инфраструктура – транспортно обслужване и достъп до обекта, вертикална планировка с трасировъчен план за площни обекти с транспортно натоварване;

а) водоснабдяване и канализация;

б) електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации);

в) топлоснабдяване;

г) (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) енергийна ефективност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.);

д) (нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) газоснабдяване;

3. части за устройство на прилежащия към обекта терен:

а) Геология / инженерно геоложки доклад/;

а) геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка);

б) паркоустрояване и благоустрояване;

Г л а в а  в т о р а

ПРЕДВАРИТЕЛНИ (ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ) ПРОУЧВАНИЯ

Чл. 9. Предварителните (прединвестиционните) проучвания могат да обхващат:

1. изясняване на инвестиционното строително намерение;

2. проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове;

2.1. ситуационно решение на сградите и инфраструктурата върху комбинирана скица от кадастрална карта (кадастрален план) и от действащия подробен устройствен план в мащаб (М) 1:1000 или М 1:500;

2.2. предварителен транспортно-комуникационен анализ за избор на транспортен достъп на обекта.

Чл. 11. (1) Обемно-устройственото проучване:

1. определя очертанията на бъдещите обекти за застрояване, така че те да отговарят на зададените с действащия подробен устройствен план и/или на нормативно допустимите мерки, разстояния и плътност на застрояване;

2. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) определя обема на застрояване в рамките на зададените с действащия подробен устройствен план и/или в рамките на нормативно допустимите височина – етажност, интензивност на застрояване;

3. представя обобщено функционално-пространствено решение за отделните етажи на сградата (сградите);

4. представя обобщено обемно-фасадно решение на сградата (сградите);

5. определя обобщено оформянето на околното пространство на сградата (сградите) в поземления имот или в групата поземлени имоти;

6. Дава обобщено решение за транспортното обслужване и достъп на обекта;

6. дава обобщено решение на инженерните мрежи в поземления имот (имоти), когато това има съществено значение за функционалното и архитектурно-обемното решение;

7. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) определя задължителните изисквания и параметри за опазването на недвижими културни ценности и тяхната среда, както и за интегриране на новото застрояване към тях.

(2) Обемно-устройственото проучване се представя със следните минимално необходими чертежи:

1. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) ситуационно решение върху комбинирана скица от кадастралната карта (кадастрален план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП в мащаб (М) 1:1000 или М 1:500;

2. подробен комуникационно- транспортен план;

2. схематични разпределения на етажите с обобщени групи помещения в М 1:500 или М 1:200;

3. схематични фасади - силуети с обобщено оформяне на обемите в М 1:500 или М 1:200.

Чл. 16. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Идейният проект може да се изработва в една или повече проектни части в зависимост от вида, характера, сложността и спецификата на съответния обект и неговите подобекти и съгласно приложението към чл. 1, ал. 3, както следва:

1. за обекти, за които определяща и водеща е архитектурната част на проекта - част архитектурна, самостоятелна или придружена от част конструктивна, необходимите инсталационни части, геодезическа част, технологична част и др.;

2. за обекти, за които определяща и водеща е конструктивната част на проекта - част конструктивна, самостоятелна или придружена от част архитектурна, необходимите инсталационни части, част геодезическа, част технологична и др.;

3. за обекти, за които определяща и водеща е част Транспортна инфраструктура:

а) за всички обекти – придружена от част геодезическа – геодезическо заснемане, геоложки доклад,

б) за железопътни линии, мостове, естакади, гари, метрополитени, др. в урбанизирани територии - придружена задължително от част конструктивна на транспортни съоръжения, /хидроложко – хидравлични проучвания/;

в) за улици и площни обекти с транспортно и пешеходно натоварване – идейно решение за външни водоснабдителни и/или канализационни мрежи, електроснабдителни и/или електрозахранващи мрежи, топлоснабдителни и/или разпределителни мрежи, газопреносни и/или газоразпределителни мрежи, / и др.

3. за обекти, за които определяща и водеща е технологичната част на проекта - част технологична, самостоятелна или придружена от част архитектурна, конструктивна, необходимите инсталационни части, част геодезическа и др.;

4. за обекти, за които определяща и водеща е съответна част на проект за техническа инфраструктура - съответната част на техническата инфраструктура (за външни водоснабдителни и/или канализационни мрежи, за електроснабдителни и/или електрозахранващи мрежи, за топлоснабдителни и/или разпределителни мрежи, за газопреносни и/или газоразпределителни мрежи, за хидромелиоративни системи, за пътища, за железопътни линии и др.), самостоятелна или придружена от част конструктивна, геодезическа и др.;

5. (нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) за обекти, за които определяща и водеща е част паркоустройство и благоустройство – част паркоустройство и благоустройство, самостоятелна или придружена от част архитектурна, необходимите инсталационни части, част геодезическа, част пътна и др.

Чл. 20. (1) В обхвата на техническия проект могат да се включват, в зависимост от вида и спецификата на обекта, следните части:

1. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) за обекти, за които определяща и водеща е архитектурната част на проекта - части архитектурна, конструктивна, част Транспортна инфраструктура, необходимите инсталационни части, технологична част, част геодезическа и др.;

2. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) за обекти, за които определяща и водеща е конструктивната част на проекта - части конструктивна, архитектурна, необходимите инсталационни части, част технологична, част геодезическа и др.;

3. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) за обекти, за които определяща и водеща е технологичната част на проекта - части технологична, архитектурна, конструктивна, част Транспортна инфраструктура, необходимите инсталационни части, част геодезическа и др.;

4. за обекти, за които определяща и водеща е част Транспортна инфраструктура:

а) за всички обекти - придружена от част геодезическа – геодезическо заснемане, геоложки доклад, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве и План за управление на строителните отпадъци / за обекти с обхват и съдържание съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУО и др.;

б) за железопътни линии, мостове, виадукти, гари, метрополитени, др. в урбанизираните територии - придружена от част конструктивна на транспортни съоръжения, /хидроложко – хидравлични проучвания/;

в) за улици от първостепенната и второстепенна мрежа, велосипедна инфраструктура,  паркинги и площни обекти / самостоятелни проекти за кръстовища, крайулични и самостоятелни открити паркинги, джобове на автоспирки, паркове, пешеходни зони, алеи, вътрешно-квартални благоустроявания, зони за отдих, градски градини, площадки за безопасност на движението, спортни площадки, обслужващи площи на промишлени и стопански обекти, бензиностанции, газстанции, авто-електростанции и др. / – придружена от технически проекти за решение за външни водоснабдителни и/или канализационни мрежи, електроснабдителни и/или електрозахранващи мрежи, топлоснабдителни и/или разпределителни мрежи, газопреносни и/или газоразпределителни мрежи, Ландшафтна архитектура / озеленяване/ и др.

4. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) за обекти, за които определяща и водеща е съответна част на техническата инфраструктура - съответната част на техническата инфраструктура (за външни водоснабдителни и/или канализационни мрежи, за електроснабдителни и/или електрозахранващи мрежи, за топлоснабдителни и/или разпределителни мрежи, за газопреносни и/или газоразпределителни мрежи, за хидромелиоративни системи, както и части конструктивна, технологична, архитектурна, част геодезическа, Част Транспортна инфраструктура – временна организация и безопасност на движението при изпълнение на строително-монтажни работи и др.;

5. (нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) за обекти, за които определяща и водеща е част паркоустройство и благоустройство – част паркоустройство и благоустройство, необходимите инсталационни части, част геодезическа, част транспортно-комуникационна и др.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) За недвижими културни ценности се изработва част консервация, реставрация и експониране.

(3) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) За сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри се изработва част енергийна ефективност.

Чл. 21. (1) Всяка проектна част на техническия проект съдържа:

1. чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни мащаби:

а) ситуационно решение - в М 1:200, М 1:250, М 1:500 или М 1:1000;

б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 или М 1:100;

в) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

1.1. За част Транспортна инфраструктура минимален обем на чертежите за технически проект, по които може да се изпълняват СМР в следнитея обем и съдържание: препоръчителни мащаби:

а) ситуационно решение  - в М 1:200, М 1:250, М 1:500 или М 1:1000; / За много големи обекти и обзорна ситуация/;

б) геометрично решение  - в М 1:200, М 1:250, М 1:500 или М 1:1000;

Мотив №1: Геометричното решение е нещо съвесм различно от ситуационното решение. Това е отделен чертеж, който е задължителен.

в) Надлъжен профил - в М 1:1000/100 или М 1:2000/200;

г) Типови напречни профили - в М 1:50 или М 1:100;

д) Подробни напречни профили - в М 1:100 или М 1:200;

е) Отводняване и отводнителни съоръжения - в М 1:500 или М 1:1000; / При наличие на съоръжения допълнително се представят план, разрези и детайли/

ж) Трасировъчен план - в М 1:500 или М 1:1000;

з) Вертикална планировка на улици, кръстовища, обособени паркинги, площадки, паркове, градски градини, алеи, зони за отдих, вътрешно-квартални пространства, детски площадки, училищни дворове – спортни площадки,   др. характерни площни обекти - в М 1:200, М 1:250, М 1:500 или М 1:1000;

и) Хоризонтална маркировка и Вертикална сигнализация / Организация на движението/ – в М 1:200, М 1:250, М 1:500 или М 1:1000;

и) други чертежи и детайли - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни;

2.1. За част Транспортна инфраструктура се прилагат и следните текстови материали:

а) обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения;

б) транспортно-технически анализ / ако не се възлага проектът във фаза идеен проект/ - анализ на диагнозните и прогнозни транспортни потоци, обвързване на решенията с постановките и резултатите от моделиране на транспортните потоци в разработките от по-високи нива, ако има такива;

в) Данни за елементите на осите – радиуси и дължини;

г) Трасировъчни данни за ос и край настилка, характерни точки, бордюрни криви;

д) оразмеряване на конструктивните пластове на настилките.

e) картограми на натоварването и транспортно-технически изчисления за пътните и уличните  кръстовища

ж) транспортно-технически изчисления за доказване броя и широчината на пътните ленти и тротоарите на улиците и пътищата

3. изчисления, обосноваващи проектните решения;

4. (нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) количествена сметка / За транспортни обекти се представят и подробни количествени сметки /;

(2) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Когато техническият проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 7 ЗУТ, той съдържа допълнително спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

(3) (Досегашна ал. 2; изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Стойностна сметка се прилага към изчисленията или се обособява в част сметна документация, когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране).

(4) (Досегашна ал. 3, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Отделни части на техническите проекти могат да включват и макети, мостри, фотомонтажи, компютърна анимация и др.

Чл. 24. (1) Проектните части на работния проект включват:

1. работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби:

а) ситуационно решение - в М 1:200, М 1:250, М 1:500 и М 1:1000;

б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 и М 1:100;

в) детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1;

г) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

1.1. За част Транспортна инфраструктура минимален обем на чертежите за работен проект / при еднофазно проектиране / за площад, улица, кръстовище, паркинг, джоб на автоспирка,  парково прастранство, пешеходна зона  или зона за отдих и детски площадки по които може да се изпълняват СМР в следнитея обем и съдържание: препоръчителни мащаби:

а) ситуационно решение  - в М 1:500 или М 1:1000; / За много големи обекти – обзорна ситуация/;

б) геометрично решение  - в М 1:200, М 1:250, М 1:500 или М 1:1000;

Мотив №1: Геометричното решение е нещо съвесм различно от ситуационното решение. Това е отделен задължителен чертеж.

в) Надлъжен профил - в М 1:1000/100 или М 1:2000/200;

г) Типови напречни профили - в М 1:50 или М 1:100;

д) Подробни напречни профили - в М 1:100 или М 1:200;

е) Отводняване и отводнителни съоръжения - в М 1:500 или М 1:1000; / При наличие на съоръжения допълнително се представят план, разрези и детайли/

ж) Трасировъчен план - в М 1:500 или М 1:1000;

з) Вертикална планировка в кръстовища (включително изчисление на изместването на гребена), обособени паркинги, площадки, джобове за автоспирки,  др. характерни площни обекти - в М 1:500 или М 1:1000;

и) Вертикална планировка на улици  (включително изчисление на изместването на гребена в хоризонталните криви) - в М 1:200, М 1:250, М 1:500 или М 1:1000;

й) Вертикална планировка на паркове, алеи, пешеходни зони, градски градини, детски площадки, площадки за отдих и забавление, вътрешно-квартални пространства  и площадни пространства, които са подложени на транспортно и пешеходно натоварване – транспортни и пешеходни алеи и тротоари - в М 1:200, М 1:250, М 1:500 или М 1:1000;

к) Хоризонтална маркировка и Вертикална сигнализация / Организация на движението/ – в М 1:500 или М 1:1000;

л) Временна организация и безопасност на движението в едно с проект за ПБЗ (Мотив: защото самото ПБЗ съдържа в себе си своя автономна ВОБД, която често е различна, но трябва да е в едно цяло с ВОБД за СМР) по време на изпълнение на строително монтажни работи - в М 1:250, 1:500 или М 1:1000, придружена;

м) други чертежи и детайли - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

1.2. За част Транспортна инфраструктура се прилагат и следните текстови материали:

а) обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения;

б) транспортно-технически анализ / ако не се възлага проектът във фаза идеен проект/ - анализ на диагнозните и прогнозни транспортни потоци, обвързване на решенията с постановките и резултатите от моделиране на транспортните потоци в разработките от по-високи нива, ако има такива;

в) Данни за елементите на осите – радиуси и дължини;

г) Трасировъчни данни за ос и край настилка, характерни точки, бордюрни криви;

д) оразмеряване на конструктивните пластове на настилките (вкл. проверка на мразоустойчивост)

е) Описание на строителната технология за изпълнение на СМР;

1.3. За част Транспортна инфраструктура работен проект може да се изготви самостоятелно за временна организация и безопасност на движението придружена с проект за ПБЗ (Мотив: защото в него също се съдържа своя ВОБД) при строителство на обекти за външни водоснабдителни и/или канализационни мрежи, електроснабдителни и/или електрозахранващи    мрежи, топлоснабдителни и/или разпределителни мрежи, газопреносни и/или газоразпределителни мрежи. Самостоятелно работен проект може да се изготви и за изпълнение на напречни неравности и повдигнати пешеходни пътеки, както и за предвиждане на специфични мерки за повишаване на пътната безопасност.

2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

3. транспортно-технически изчисления, обосноваващи проектните решения;

4. (нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) подробна количествена сметка;

Чл. 33. (1) Част архитектурна на техническия проект се представя в следните чертежи:

1. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) ситуационно решение, изработено върху геодезично заснемане, комбинирана скица от кадастралната карта (кадастралния план) и от действащия подробен устройствен план или върху извадка от действащия ПУП, в което се посочват точното местоположение на обекта, разстоянията до регулационните линии, между сградите в имота и до съседните сгради, постигнатите показатели на застрояване, площите за озеленяване, както и подходът към уличната мрежа;

1.1. За обекти с транспортно и пешеходно натоварване се проектират необходимите места за паркиране на открито и закрито, транспортното обслужване в обекта / при необходимост/, отразени в Комуникационно-транспортен план;

Глава десета.
ЧАСТ  ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Чл. 58. Част Транспортна инфраструктура обхваща проектирането на следните обекти:

(1) водеща част за: улици от първостепенната и второстепенна улична мрежа, кръстовища и възли, велосипедна и пешеходна инфраструктура, паркинги, железопътни линии, автогари, метрополитени, обслужващи площи на промишлени и стопански обекти с транспортно натоварване, бензиностанции, газстанции и др.

(2) допълнителна част към частите Архитектурна, ВиК, Електротехническа, Технологична и др.

Раздел I.
Част Транспортна инфраструктура на идейния проект

Чл. 59. Част Транспортна инфраструктура на идейния проект определя:

1. Дължината, габарита и елементите на трасето;

2. Конструкция на настилката;

3. Надлъжни и напречни наклони;

4. Проектни хоризонтали за улици, кръстовища, тротоари, паркове, градски градини, зони за отдих, пешеходни зони, алеи, площади,  вътрешно-квартални пространства и улични кръстовища;

5. Организацията на движението.

Чл. 60. Част Транспортна инфраструктура на идейния проект се представя в следните чертежи:

- Ситуация;

- Геометрично решение

3. Надлъжен профил за пътища;

4. Типови напречни профили за пътища и улици.

5. Проектни хоризонтали и наклони за улици, кръстовища, паркове, градски градини, зони за отдих, алеи, пешеходни зони, площади, вътрешноквартални пространства и зони за отдих;

6. Организация на движението / Хоризонтална маркировка и Вертикална сигнализация /;

Чл. 61. Част Транспортна инфраструктура на идейния проект се придружава от обяснителна записка, която съдържа:

1. необходимите изходни данни, документи и изисквания на заданието за проектиране към част пътна;

2.транспортно-технически анализ и изчисления, вкл. анализ на диагнозните и прогнозни транспортни потоци, броя и широчината на активните ленти за движение и тротоарите;

3. обосновка и описание на приетите решения;

4. количествена сметка по уедрени показатели;

5. данните за геоложките, хидрогеоложките и други проучвания и за сеизмичността на района на обекта – за транспортни съоръжения;

6. съображения и обосновка на приетото решение за фундиране в съответствие с конкретните геоложки, хидрогеоложки и други условия – за транспортни съоръжения;

Раздел II.
Част Транспортна инфраструктура на техническия проект

Чл. 62. Част Транспортна инфраструктура на техническия проект развива, допълва и конкретизира проектните решения на част пътна на идейния проект, а в случаите, когато не е изработен идеен проект, определя:

1. Дължината, габарита и елементите на трасето с всички необходими характеристики;

2. Конструкция на настилката;

3. Надлъжни и напречни наклони на платното, уширения и надвишения в кривите;

4. Вертикално планиране на паркове и алеи, градски градини, детски площадки, места за отдих, площади и площадни пространства, пешеходни зони в урбанизираните територии, които са подложени на транспортно и пешеходно натоварване

5. Организацията на движението.

5. Методи за отводняване на пътната повърхност – това отпада, поради факта, че проекта за вертикалното планиране решава този проблем

6. Подробности относно трасирането на обекта при изпълнение / трасировъчни данни/;

7.Вертикалното планиране на улици, в кръстовища (включително изчисление на изместването на гребена), обособени паркинги, площадки, др. характерни площни обекти;

7. Информация за изкопи, насипи и движението разместването на земните маси при изпълнение на СМР.  Изчисления за устойчивост на високи насипи;

8. Начина на обезопасяване при изпълнение на СМР;

9. Предвиждащите се мероприятия за организация и безопасност на движението, като:

а) сигнализация с пътни знаци, пътни светофари и пътна маркировка, необходими по време на експлоатацията на обекта;

б) парапетни ограждения пред входовете и изходите на културно-битови, учебни и други сгради с масов достъп на хора; ограничителни пътни системи;

Чл. 63. (1) Чертежите на част Транспортна инфраструктура на техническия проект се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

(2) Част Транспортна инфраструктура на техническия проект се представя с чертежи, които отразяват нормативните технически изисквания и включват:

1. Ситуационно решение  - в М 1:500 или М 1:1000; / За много големи обекти и обзорна ситуация/;

2. Геометрично решение  - в М 1:200, М 1:250, М 1:500 или М 1:1000; / За много големи обекти и обзорна ситуация/;

3. Надлъжен профил - в М 1:1000/100 или М 1:2000/200;

4. Типови напречни профили - в М 1:50 или М 1:100;

5. Подробни напречни профили - в М 1:100 или М 1:200;

6. Отводняване - в М 1:500 или М 1:1000 за пътища;

7. Проектни хоризонтали - в М 1:200, М 1:250, М 1:500 или М 1:1000 за улици, улични кръстовища, паркинги, площадни пространства, паркове, градини, пешеходни зани и пешеходни алеи, зони за отдих, детски площадки и вътрешно-квартални пространства;

8. Трасировъчен план - в М 1:500 или М 1:1000;

9. Вертикална планировка в кръстовища, обособени паркинги, площадки, др. характерни площни обекти - в М 1:500 или М 1:1000;

10. Организация на движението / Хоризонтална маркировка и Вертикална сигнализация / – в М 1:500 или М 1:1000;

11. Временна организация и безопасност на движението по време на изпълнение на строително монтажни работи в едно с ПБЗ - в М 1:250, 1:500 или М 1:1000, ;

12. Други чертежи и детайли - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта;

Чл. 64. Обяснителната записка на част Транспортна инфраструктура на техническия проект освен описанията, посочени в чл. 61, съдържа и:

1. описание на съществуващото положение и приетите проектни решения;

2. оразмеряване на конструкцията на настилката;

3. данни за елементи на оста;

4. транспортни детайли на пътната конструкция и технически характеристики на използваните материали;

5. Трасировъчни данни;

6. Количествени сметки и спецификация на пътните знаци /за ВОБД/.

Г л а в а  д е с е т а единадесета

ЧАСТИ ЗА ИНСТАЛАЦИИ И МРЕЖИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВЪВ ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ

Чл. 5870. (1) Проектните части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура във фаза идеен проект могат да се изработват в зависимост от вида и спецификата на обекта за:

1. външни мрежи - електроснабдителни и/или електрозахранващи, водоснабдителни и/или канализационни, топлоснабдителни и/или разпределителни, газопреносни и/или газоразпределителни и др.;

2. свързването на обекта с външните мрежи, които захранват обекта;

3. вътрешните площадкови мрежи, необходими за експлоатацията на обекта;

4. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) инсталациите на сгради - електрически (силнотокови и слаботокови), водопроводни и канализационни, отоплителни, вентилационни и климатични и др., които осигуряват нормираните параметри на средата за обитаване и/или на работната среда в обекта.

(2) При проекти за външни мрежи на техническата инфраструктура съответната проектна част се изработва като определяща и водеща.

Чл. 5971. Чертежите на проектните части за инсталациите и мрежите на техническата инфраструктура съдържат:

1. за външни мрежи - идейни решения, при възможност във варианти;

2. за вътрешните инсталации - идейни решения, в т.ч. принципни схеми.

Чл. 6072. (1) Обяснителната записка на проектните части за инсталациите и мрежите на техническата инфраструктура съдържа:

1. изходните данни, приложени към заданието за проектиране (договора за проектиране), данни за местоположението, климатичните условия, специални изисквания за вътрешните изчислителни температури, скорост на въздуха и относителните влажности в помещенията, теренните условия и др.;

2. обосновка на проектните решения, в т. ч. вида и избрания начин на изпълнение на мрежите, инсталациите и инсталационното съоръжаване.

(2) По желание на проектанта, или когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към обяснителната записка се прилагат структурни схеми.

Чл. 6173. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Когато идейният проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ, разработката по частите за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура съдържа допълнително:

1. изчисления, които обосновават приетите решения;

2. количествени сметки;

3. спецификации на основните съоръжения, машини и апарати.

4. транспортно-технически детайли за възстановяване на разкопани пътни, улични и тротоарни настилки, които се представят в отделен транспортно-комуникационен проект.

Чл. 6274. Към частите за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура при необходимост могат да се обособяват раздели автоматизация, пожарна безопасност и др.

Г л а в а  е д и н а д е с е т а дванадесета

ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА (ЧАСТ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ) НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Раздел I

Част електрическа на техническия проект

Чл. 6375. (1) Част електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации) на техническия проект може да се изработва в зависимост от вида и спецификата на обекта за външни електроснабдителни и/или електрозахранващи мрежи, свързването на обекта с външните мрежи, вътрешните площадкови мрежи и електрическите инсталации на сградите.

(2) При проектиране на мрежите или на отделни техни участъци като самостоятелни обекти част електрическа е водеща част на проекта и се оформя като част електроснабдяване или част електрообзавеждане.

Чл. 6476. (1) Чертежите на част електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации) на техническия проект съдържат:

1. структурни схеми за външните и вътрешните площадкови мрежи и съоръжения;

2. еднолинейни схеми на разпределителни табла и устройства и схеми на запълване на трафопостовете и подстанциите;

3. схеми на разположение с нанесени върху тях:

а) точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с данни за параметрите им;

б) (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) места на машини, съоръжения, табла, разпределители, апарати и потребители с посочване на мощността и другите им технически данни (изчислителните светлотехнически показатели могат да се представят и в табличен вид);

в) изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри с товари, номинални пускови токове и защита срещу свръхтокове;

г) трасета на линиите между разпределителните устройства;

д) схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете на сградите;

4. принципни схеми за автоматично регулиране на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби - когато не се предвижда самостоятелна част автоматизация на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби;

5. монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение на електромонтажните работи.

6. транспортно-технически детайли за възстановяване на разкопани пътни, улични и тротоарни настилки, които се представят в отделен транспортно-комуникационен проект.

(2) Допуска се съвместното отразяване върху едни и същи планове на схемите за разположение на два или повече видове инсталации с близки по вид и устройство градивни елементи и технология за изпълнение.

(3) При изисквания на заданието за проектиране (договора за проектиране) се изработват детайли в едър мащаб, които уточняват подробностите при монтажа на елементите от нестандартното оборудване.

Чл. 6577. (1) Обяснителната записка на част електрическа на техническия проект съдържа:

1. описание на възприетите технически решения;

2. описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията в зависимост от характеристиката на околната среда;

3. информация за съвместимостта на елементите на вътрешните електрически инсталации с елементите на системите за автоматично регулиране на технологичния процес и санитарно-техническите инсталации, когато се предвижда самостоятелна част автоматизация на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби;

4. данни за общите изисквания от заданието за проектиране, вътрешните задания на другите проектни части и изходните данни за изработване на проекта;

5. данни за наличните инсталации и уредби с оценка на тяхната надеждност и годност за ползване от основното и/или временното строителство;

6. описание на организацията на външното електрозахранване с изяснени решения за енергосистемата и информационните пунктове, характеристика на трасетата, вид и конструкция на линията и оразмеряване на проводните връзки и апаратурата;

7. данни за електрическите съоръжения в разпределителните уредби, трафопостовете, електроснабдителните и преобразувателните станции, тяхното оразмеряване и организация за измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия;

8. данни за площадковите електропреносни и информационни мрежи (вид, характеристика и оразмеряване);

9. данни за силнотоковите инсталации (режими на работа, избор на апаратура, осветители, проводници, кабели, технология на изпълнение, вкл. на електрическите линии за управление и контрол на санитарно-техническите уредби и други технологични процеси);

10. данни за слаботоковите инсталации с обосновка на необходимостта от тях за правилното функциониране и охраната на обекта в съответствие с нормативните изисквания, организацията на информационните пунктове, проводниковите връзки и съвместимостта им с останалите инсталации и технологията на изпълнение;

11. данни за инсталациите за защита от мълния и поражения от електрически ток - видове защита според характеристиката на околната и работната среда и категорията им, конструктивни особености на градивните елементи и технология на изпълнение.

(2) За всеки подобект от външното електроснабдяване (кабелни линии, въздушни линии, преходни кули) или вътрешното електроснабдяване (кабелни линии, разпределителни уредби за средно напрежение, трафопостове), както и за всеки вид електрическа инсталация или уредба се съставят самостоятелни раздели.

Чл. 6678. (1) Изчисленията към част електрическа включват:

1. крайните резултати от изчисленията за избор на апаратура, проводници, осветители, които се отразяват в подходящ вид - описателно, таблично или към графичната част на проекта, необходими за обосноваване на предлаганите проектни решения съобразно изискванията за безопасност по чл. 169 ЗУТ, определени с нормите за проектиране и техническите спецификации;

2. количествени сметки по видове СМР на част електрическа;

3. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) спецификация на основните градивни елементи на отделните мрежи.

(2) Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към изчисленията на част електрическа на техническия проект се прилага стойностна сметка на СМР.

Раздел II

Част електрическа на работния проект

Чл. 7967. (1) При изработен технически проект с част електрическа на работния проект се конкретизират и детайлизират проектните решения на частта от техническия проект.

(2) Когато не е изработен технически проект като предходна фаза на проектиране, част електрическа се изработва със съдържанието на частта, изискващо се за техническия проект, допълнена и конкретизирана със съдържанието съгласно изискванията на този раздел.

Чл. 8068. (1) Чертежите на част електрическа на работния проект включват:

1. монтажни схеми на нестандартни табла с оразмерителни данни за градивните елементи;

2. монтажни схеми на сложни инсталационни възли или при обекти със сложно архитектурно решение или специфична строителна технология;

3. детайли за монтаж и определяне на специфични експлоатационни условия на електрическата уредба или отделни нейни елементи;

4. кабелни журнали - при необходимост по преценка на проектанта.

Чл. 8169. Обяснителната записка на част електрическа на работния проект се съставя по структура, аналогична на посочената за част електрическа на техническия проект, като в нея се поясняват и решенията по чл. 68.

Чл. 8270. Изчисленията към част електрическа на работния проект са със съдържанието на част електрическа на техническия проект.

Г л а в а  д в а н а д е с е т а тринадесета

ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Раздел I

Част водоснабдяване и канализация на техническия проект

Чл. 8371. (1) Част водоснабдяване и канализация на техническия проект се изработва в самостоятелни раздели за водоснабдителните и канализационните мрежи и/или за сградните инсталации.

(2) При проектиране на водоснабдителни мрежи, канализационни мрежи или техни участъци, предвидени за етапно изграждане, частта е водеща за проекта и се оформя съответно като част водоснабдяване или част канализация.

(3) При промишлените обекти част водоснабдяване и канализация се изработва в разделите за мрежи и инсталации по ал. 1, като в зависимост от конкретните нужди се изработват допълнително:

1. баланс на водите, видове водооборотни цикли, мрежи и съоръжения;

2. проектни решения на пречиствателни съоръжения;

3. проекти на водохващанията, на заустване на отпадъчните води или на водоприемници, на корекции на реки, на брегоукрепителни съоръжения и на другите хидротехнически съоръжения, необходими за експлоатацията на обекта.

Чл. 8472. (1) Чертежите на сградните водоснабдителни и канализационни инсталации включват:

1. хоризонтални разрези през подземния (полуподземния) етаж на обекта (подобектите) отделно за водоснабдяването и канализацията с означения на хоризонталните водопроводни и канализационни клонове, санитарните прибори, апаратури, машини и други съоръжения, спирателни и противопожарни кранове, контролно-сигнални клапани и арматури на спринклерните и дренчерните инсталации, водоподгряващи бойлери и др. с данни за:

а) номерацията на клоновете;

б) оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове;

в) диаметри, дължини и наклони;

г) котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата;

2. хоризонтални разрези през етажите на обекта (подобектите) отделно за водопроводната и канализационната инсталация с означения на оразмерителните данни, местата на хоризонталните и вертикалните клонове, санитарните прибори, арматури и др., като за планировъчно еднаквите етажи се разработва само един план;

3. хоризонтални и вертикални разрези през съоръжения за повишаване на напора, бойлерни помещения, резервоари и др.;

4. вертикални разрези на сградата през местата на санитарните възли с нанесени относителни и абсолютни коти в характерните участъци на водопроводните и канализационните инсталации;

5. аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации;

6. детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат с други инсталации.

(2) Допуска се съвместното отразяване върху един чертеж на водопроводните инсталации за топла и студена вода и на канализационната инсталация с означение за оразмерителните данни, местата на хоризонталните и вертикалните клонове, санитарните прибори и арматури.

(3) Чертежите по ал. 1, т. 1-5 се изработват и за инсталацията за битово горещо водоснабдяване, съгласувано с част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация.

(4) Допуска се съвместното отразяване върху едни и същи чертежи (планове) на водопроводните инсталации за топла и студена вода и на канализационната инсталация с данни за диаметри, наклони, основни арматури към тях и пожарни кранове.

(5) В чертежите за водопроводните и канализационните инсталации се включват основни данни за инсталациите, дължините на участъците, вида на тръбите и арматурите и оразмерителните водни количества и скорости.

Чл. 8573. (1) Чертежите на външните, вкл. площадковите водопроводни и канализационни мрежи, включват:

1. ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения;

2. надлъжни профили в М 1:500 за дължините и в М 1:50 за височините на външните водопроводни и канализационни клонове с означени оразмерителни данни, местата на арматурните шахти, на всички отклонения с номер на наклона и диаметър на тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;

3. хоризонтални и вертикални разрези с нанесени тръбни мрежи и коти на съществуващия терен;

4. монтажен план за външните водопроводни мрежи с нанесени номера на основните кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно налягане и др.;

5. детайли на съоръжения по преценка на проектанта и детайли на нестандартните елементи.

6. транспортно-технически детайли за възстановяване на разкопани пътни, улични и тротоарни настилки, които се представят в отделен транспортно-комуникационен проект.

(2) В чертежите за външните водопроводни и/или канализационни мрежи се включват данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури, хоризонтални и вертикални разстояния до пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.

Чл. 8674. Обяснителните записки на разделите на част водоснабдяване и канализация на техническия проект съдържат:

1. изходни данни и общите изисквания на заданието за проектиране;

2. данни за:

а) водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води;

б) геоложката и хидроложката характеристика на района (ако са необходими), вкл. специфичните изисквания към инсталациите във връзка с особеностите на обекта (льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.);

3. обосновка за:

а) необходимостта от повишаване на напора;

б) необходимостта от пречистване на питейните и отпадъчните води;

4. данни за водопроводните инсталации с обосновка на:

а) избора на инсталацията (за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди, обединена и др.);

б) избора на инсталацията за топла вода и начина на циркулация на топлата вода с мотивировка за необходимостта;

в) избраните съоръжения към водопроводната инсталация за повишаване на напора, пречистване и дезинфекция, съхраняване (резервиране), омекотяване, охлаждане, вкл. многооборотно ползване на отпадъчни води, както и за водохващания, ако и това се изисква със заданието за проектиране;

г) начина за оразмеряване на инсталацията и крайните резултати от изчисленията;

5. данни за канализационните инсталации с обосновка на:

а) избора на инсталацията (за битови, дъждовни или технологични води, смесена или разделна) и техническа характеристика на тръбите и елементите;

б) начина за отвеждане на отпадъчните води (в съществуваща канализация, в пречиствателно съоръжение и др.);

в) необходимостта и начина за изпълнение на дренажи, водопонижаващи системи, предпазване от повърхностни води;

г) предвижданите пречиствателни съоръжения;

д) специфичните мероприятия при проектиране в льосови и свлачищни почви и в земетръсни райони.

Чл. 8775. (1) Изчисленията към част водоснабдяване и канализация на техническия проект включват:

1. хидравлични изчисления, вкл. за хидравличен удар, и оразмерителни таблици за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения и/или за водопроводните и канализационните инсталации;

2. разчетни таблици и графики;

3. изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните и/или канализационните мрежи, когато такива не се прилагат към част конструктивна на техническия проект;

4. спецификации на всички съоръжения, свързани с проектните решения на мрежите и инсталациите, с данни за техните технически параметри и спецификация на необходимите основни материали и изделия, когато не са отразени в чертежите;

5. количествени сметки по подобекти за инсталациите на сградите и/или за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.

(2) Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към част водоснабдяване и канализация на техническия проект се прилага стойностна сметка на СМР.

Раздел II

Част водоснабдяване и канализация на работния проект

Чл. 8876. (1) При изработен технически проект с част водоснабдяване и канализация на работния проект се конкретизират и детайлизират проектните решения на частта от техническия проект.

(2) Когато не е изработен технически проект като предходна фаза на проектиране, част водоснабдяване и канализация на работния проект се изработва със съдържанието на част водоснабдяване и канализация на техническия проект, допълнена и конкретизирана със съдържанието съгласно изискванията на този раздел.

Чл. 8977. Чертежите на част водоснабдяване и канализация на работния проект за външните (площадковите) водоснабдителни и канализационни мрежи и за сградните водопроводни и канализационни инсталации допълват чертежите на част водоснабдяване и канализация на техническия проект със:

1. детайли на нестандартни елементи от инсталацията и на местата, в които те се пресичат с други инсталации;

2. допълнително изработване на детайли за монтаж, като се отразяват и евентуално настъпилите промени в инсталациите в сравнение с техническия проект;

3. аксонометрични схеми на инсталациите с показани на тях всички характерни данни за инсталацията;

4. машинно-конструктивни чертежи за сложни възли и елементи на съоръженията (на пречиствателни станции, помпени станции, хидрофорни уредби и др.) - при необходимост;

5. детайли на съоръжения към водоснабдителните и канализационните мрежи или на техните нестандартни елементи - по преценка на проектанта.

6. транспортно-технически детайли за възстановяване на разкопани пътни, улични и тротоарни настилки, които се представят в отделен транспортно-комуникационен проект.

Чл. 9078. Обяснителната записка се изработва със съдържанието на обяснителната записка на частта за техническия проект, като допълнително се включва описанието на най-съществените проблеми, които се доизясняват и решават във фазата на работното проектиране и имат значение за изпълнението на СМР по отношение на:

1. свързването с водоизточника или заустването на отпадъчните води;

2. монтажа на съоръженията към мрежите и на санитарните прибори и уреди на сградните инсталации;

3. техническите данни за мрежата, респ. за сградните инсталации;

4. специфичните технологични изисквания при полагането, свързването и изпитването на мрежите и инсталациите или на отделни техни съоръжения и елементи.

Чл. 9179. Изчисленията към част водоснабдяване и канализация на работния проект са със съдържанието на част водоснабдяване и канализация на техническия проект.

Г л а в а  т р и н а д е с е т а четиринадесета

ЧАСТ ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Раздел I

Част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на техническия проект

Чл. 9280. (1) Част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на техническия проект може да се изработва в зависимост от вида и спецификата на обекта в следните раздели:

1. топлоснабдяване;

2. отоплителни инсталации;

3. вентилационни инсталации и въздушно отопление;

4. климатични инсталации;

5. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) инсталации за битово водоснабдяване;

6. хладилни инсталации;

7. самостоятелни топлоизточници;

8. изчисляване височината на комините на котелните и разсейване на димните газове в атмосферата;

9. инсталации за прахоулавяне;

10. инсталации за сгъстен въздух;

11. пневмотранспорт.

(2) В зависимост от вида на обекта и заданието за проектиране (договора за проектиране) частта може да се изработва като част топлоснабдяване - при проектиране на топлоснабдителните мрежи на техническата инфраструктура, като част отопление и вентилация - при проектиране на вътрешните отоплителни и вентилационни инсталации на сгради, и/или като част климатизация - при предвиждане осигуряването на контролиран микроклимат в сгради или отделни помещения.

(3) Раздел хладилни инсталации се изработва за обекти, чиято дейност е свързана с потребности от изкуствено охлаждане.

(4) Раздел самостоятелни топлоизточници се изработва за обекти със самостоятелни и кооперирани котелни инсталации (вкл. горивни стопанства), термопомпени инсталации (на директно изпарение или с водоохладители), геотермални станции, директно използване на електрическа енергия с електрокотли, както и в случаите, когато като самостоятелен източник се ползват слънчеви колектори.

(5) Раздел изчисляване височината на комините на котелните и разсейване на димните газове в атмосферата се изработва само в случаите за обекти с котелни инсталации на твърдо, течно или газово гориво.

(6) Разделите инсталации за прахоулавяне, инсталации за сгъстен въздух и пневмотранспорт се изработват за обекти, в които има необходимост от такива инсталации.

Чл. 9381. (1) Чертежите на част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация включват:

1. ситуация с нанесено разположение и данни за височината на всички сгради и точки на изхвърляне на димни газове и отработен въздух, посоката към зенита, "розата" на ветровете, наклона на съществуващия терен, разположението на външната топлофикационна мрежа с означение на местата за груповите и индивидуалните абонатни (топлообменни) станции, местата на ревизиране, колекторни и други шахти с разпределение и разрез, като за комуникациите се посочват неподвижните опори, компенсаторите и разстоянията между тях по цялото трасе и разрези, изясняващи височината на монтажа на тръбите, размерите на каналите, изолацията и др., свързани с характера и предназначението на обекта;

2. за абонатната станция и битовото горещо водоснабдяване - хоризонтален план, характерни разрези и схеми на инсталациите, върху който се нанасят всички апарати, съоръжения, арматури и мрежи с означени диаметри, места за обезвъздушаване, условни диаметри на арматурата и др.;

3. за отоплителните инсталации - планове на всички етажи (вкл. подземни и тавански), характерни разрези и схеми на инсталациите с означени: посока към зенита, наименование на помещенията, вътрешните им зимни изчислителни температури, приборите, съоръженията, тръбната мрежа, вертикалните щрангове с номерация, арматурите с данни за типа, размера и топлинната мощност, главните привързващи размери към строителните конструкции (височинно и по наклони), разширителни съдове, обезвъздушаване, щранг-схеми с нанесени на тях характерни параметри и др.;

4. за вентилационните и климатичните инсталации - планове на всички етажи, вкл. подземни (полуподземни) и тавански, разрези и схеми на инсталациите с нанесени наименования на помещенията и вътрешните им зимни и летни изчислителни температури, скорост на въздуха и относителна влажност; върху плановете се отбелязват инсталационните помещения, въздухопроводните мрежи със съответните размери, въздухоподаващите и засмукващите устройства (решетки, дюзи и др.), вентилационните (климатичните) камери, противопожарните и други клапи, а при изисквания на заданието за проектиране - и сеченията, изясняващи височината на монтажа и взаимното разположение на каналите, вентилаторите, климатичните агрегати, хладилните машини, обратните охладители, циркулационните помпи, резервоарите и др., вкл. номерация на нагнетателните и смукателните инсталации, аксонометрия на инсталациите с нанесени характерни параметри;

5. за хладилните инсталации и за климатизациите, обслужващи кухни, складове и др. - планове, разрези и схеми на инсталациите с разположението на съоръженията с нанесени тръбни мрежи, охладители и обратни охладители, арматура, измервателни уреди, обезопасяване на инсталациите и др. с необходимите привързващи размери към строителните конструкции, стандартните хладилни камери и шкафове в помещения и на открито;

6. план и схема на самостоятелния топлоизточник с необходимата арматура, защити, автоматично пълнене на инсталацията, разширителен съд и обезвъздушаване; за котелните се представят план, разрез и схема на инсталацията с котировки на горивното стопанство, както и чертежи за защитите и измервателните уреди (при течните и газовите горива);

7. схема на ситуиране на комина спрямо аеродинамичната сянка на сградата (съседните сгради), когато такъв се предвижда;

8. план, разрез и схема на инсталациите за прахоулавяне - за въздухопроводните мрежи и местните смукатели с означени размери, дебит, скорости; върху плановете се отбелязват въздухоразпределителните мрежи, регулиращите клапани, сеченията, изясняващи височината на монтажа и взаимното разположение на елементите на системите с котировки на нива, люковете за почистване, спецификацията на съоръженията с данни за габарит, капацитет, електрическа мощност и други характерни величини;

9. план и схеми на инсталациите за сгъстен въздух - за тръбната мрежа с котировки на постовете, спецификация на съоръженията с данни за габарит, капацитет, налягане, електрическа мощност и други характерни величини;

10. пневмотранспорт - графичните разработки по т. 8;

11. задание и принципна схема за автоматично регулиране на отоплителните, вентилационните, климатичните и обезпрашителните инсталации, разработени съвместно с част електрическа и част контролноизмервателни прибори и автоматика (КИП и А) - в случаите, когато такива се предвиждат като самостоятелни проектни части.

(2) В случаите, когато се предвижда изпълнение на строителството по одобрен технически проект, в процеса на строителството той се допълва с работните чертежи и детайли по чл. 86.

Чл. 9482. Обяснителната записка към част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на техническия проект съдържа следните раздели:

1. общи изисквания, в които се включват изискванията на заданието за проектиране, вътрешните задания на другите проектни части, като се прилагат необходимите изходни данни за изпълнение на проектирането;

2. топлоснабдяване с данни за източниците на топлина и външните (площадковите) топлопреносни мрежи, съответстващи на скицата (визата) за проектиране, и изходните данни, представени от съответното топлоснабдително дружество;

3. отоплителна инсталация с данни за:

а) предназначението й;

б) обосновката на приетото решение;

в) вида и параметрите на топлоносителя с предимствата и особеностите на избраните системи;

г) обосновката и описанието на приетата контролноизмервателна апаратура и автоматика;

д) изчислителните климатични данни, за които са изчислени съответните инсталации;

4. вентилация и климатизация с аналогични по т. 3 данни, като се посочват местата за вземане на пресен въздух и за изхвърляне на замърсения въздух;

5. топла вода за битови нужди (битово горещо водоснабдяване) с данни за:

а) необходимите количества топла вода за потребление;

б) типа и броя на избраните обемни или проточни бойлери или слънчеви колектори, както и помпите с местата на монтажа им;

6. хладилни инсталации с данни за:

а) помещенията и хладилния режим съгласно заданието за проектиране, както и изискванията на част технологична или на раздел климатизация;

б) асортимента и количествата на съхраняваните продукти и полуфабрикати, вкл. лекарства и други материали, свързани с дейността на обекта (подобектите);

в) обосновката на избраната система на хладилните съоръжения и мощността на хладилната инсталация;

г) описанието на основните хладилни машини, апарати и автоматични устройства с определяне на техническите им параметри и типоразмери;

7. самостоятелни топлоизточници с данни за:

а) мотивиран избор на топлоизточник на база топлинен баланс на обекта;

б) характеристиката на топлоизточника, параметри на инсталацията и на топлоносителя (на горивното стопанство), осигурителни системи;

в) автоматичното регулиране;

8. изчисляване височината и диаметъра на комините на котелните и разсейване на димните газове в атмосферата;

9. инсталации за прахоулавяне с данни за:

а) характеристиката на отделяния прах, вкл. данни за функционалния и дисперсния състав;

б) типа на прахоулавящите местни смукатели и прахоуловители, ефективността на прахоулавянето и достигането на допустимите емисии, изпускани в атмосферата;

10. инсталации за сгъстен въздух с данни за:

а) параметрите им;

б) характеристиката на съоръженията - компресор, тръбна разводка, постове;

в) обезводняването на инсталацията;

11. пневмотранспорт с данни за:

а) характеристиката на транспортирания насипен материал;

б) съоръженията - приемно устройство, тръбопроводна мрежа прахоулавящи съоръжения, вентилатори за високо налягане и др.;

12. технико-икономически данни за:

а) инсталираната електрическа мощност;

б) топлинния и въздушния баланс за зимен и летен режим и количеството на необходимия топлоносител;

13. изисквания за необходимите монтажни отвори за разполагане на машините и съоръженията за топлоснабдяване, отопление, вентилация, климатизация, хладилни инсталации, прахоуловители и компресори, както и данни за осигуряване на необходимите проходни и обслужващи разстояния между тях.

Чл. 9583. (1) Изчисленията на част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация се представят по раздели за режими на работа зимен-летен и дневен-нощен. Описват се възможностите за по-ефективна обвързаност и рационално използване при съвместната експлоатация на предвидените инсталации при различните режими на работа.

(2) Раздел топлоснабдяване включва изчисленията за оразмеряване на външната топлопреносна мрежа в района на строителната площадка (при външен топлоизточник) и компенсаторите, в т.ч. определянето на действащите сили в опорите. Проектирането на централно или районно топлоснабдяване с котелни и други топлоцентрали се извършва в съответствие с изискванията към обектите с производствено предназначение.

(3) Раздел отоплителни инсталации съдържа изчисления за:

1. потребната топлина;

2. отоплителните тела (брой, вид, нагревна повърхност и топлинна мощност при радиаторите, топлинна мощност при средна скорост на вентилатора при вентилоконвекторите или друг тип терминали), нагревната повърхност при подово, стенно или таванно отопление и топлинната мощност на излъчваната повърхност;

3. хидравличните съпротивления на тръбната мрежа за отоплението, калориферите и др.;

4. блоковите абонатни станции, циркулационните помпи, разширителните съдове и др.

(4) Раздел вентилационни инсталации и въздушно отопление съдържа изчисления за:

1. топлинните загуби и товари;

2. определяне на необходимото количество въздух за разреждане на вредностите в работната среда (на база на технологичното задание) и отвеждането им в атмосферата и/или за отвеждане на топлинните натоварвания извън работната зона с цел осигуряване на нормени микроклиматични параметри;

3. загубите на налягане на въздухопроводната мрежа;

4. избора на елементите на вентилационните камери: вентилатори, калорифери, филтри, клапи, решетки и др.;

5. размерите и местата на необходимите аерационни отвори при вентилация чрез аерация.

(5) Раздел климатични инсталации съдържа изчисления за определяне на:

1. потребната топлина при зимен режим на работа и топлинните товари от слънчево облъчване, оборудване, осветление, от присъствието на хора и др. при летен режим на работа;

2. процесите в У-Х диаграмата и студов баланс;

3. въздушния баланс при зимен и летен режим на работа;

4. климатичните инсталации с въздухопроводните мрежи;

5. избора на филтрите и скоростта на въздуха в работната зона - за помещенията със специални изисквания за чистота на въздуха (чисти помещения).

(6) Раздел инсталации за битово горещо водоснабдяване съдържа изчисления за:

1. количеството топлинна енергия за подгряване на необходимото количество вода за битови нужди;

2. необходимите обемни или проточни водоподгреватели;

3. тръбната мрежа, захранваща водоподгревателите, без захранващата инсталация на сградите, която се оразмерява в частта водоснабдяване и канализация.

(7) Раздел хладилни инсталации съдържа изчисления за определяне на:

1. необходимата хладилна мощност;

2.основните съоръжения: студопроизводителен агрегат, обратни охладители, помпи, разширителни съдове, арматура, буферни съдове, обезвъздушаване и регулираща и измерителна арматура;

3. заданието за КИП и А;

4. дневния и годишния разход на електрическа енергия, вода и др.;

5. избора на хладилни съоръжения: камери или средно- и нискотемпературни шкафове.

(8) Раздел самостоятелни топлоизточници съдържа изчисления за:

1. избора на самостоятелен топлоизточник на база топлинен баланс при зимен и летен режим на работа (оразмеряване на горивното стопанство при котелна инсталация), на помпи, осигурителни инсталации, обезвъздушаване, измервателни уреди, автоматично пълнене на инсталацията (обратни охладители при термопомпени инсталации);

2. оразмеряването на сечението на комина - за котелни инсталации;

3. височината на комините на котелните и разсейването на димните газове в атмосферата - за котелни инсталации.

(9) Раздел инсталации за прахоулавяне съдържа изчисления за:

1. оразмеряване на засмукваното количество въздух от местните смукатели;

2. оразмеряване на въздухопроводната мрежа;

3. баланс на въздуха и оразмеряване на прахоуляващото съоръжение и вентилатора за високо налягане - концентрация на прах на вход и изход от прахоуловителя;

4. доказване спазването на нормативните актове за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата.

(10) Раздел инсталации за сгъстен въздух съдържа изчисления за:

1. оразмеряване на тръбната мрежа със съответните постове и определяне местата на отводнителните гърнета;

2. оразмеряване на компресора за сгъстен въздух - охлаждане и обезшумяване;

3. третиране на сгъстения въздух (изсушаване, загряване, пречистване), когато това се изисква с технологичното задание.

(11) Раздел пневмотранспорт съдържа изчисления за оразмеряване на:

1. засмуканото количество въздух от приемните устройства;

2. тръбопроводната мрежа, транспортираща насипния материал;

3. прахоотделящото съоръжение и вентилаторите за високо налягане.

Чл. 9684. Към изчисленията по чл. 83 се прилагат:

1. пълна спецификация на машините, апаратите и съоръженията с подробни данни за параметрите им;

2. спецификация на необходимите основни монтажно-инсталационни материали, определени по уедрени натурални разходни показатели;

3. количествена сметка за извънсградните (захранващи и връщащи) инсталационни мрежи;

4. стойностна сметка на СМР на част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, когато такава се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране).

Раздел II

Част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на работния проект

Чл. 9785. Част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на работния проект в съответствие с вида и спецификата на обекта включва някои или всички раздели по чл. 80, ал. 1.

Чл. 9886. Чертежите на част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на работния проект допълват, конкретизират и детайлизират решенията на техническия проект и включват:

1. допълнително изработване на детайли за монтаж и укрепване на избраните машини, съоръжения и агрегати, като се отразяват и евентуално настъпилите промени в инсталациите в сравнение с техническия проект;

2. аксонометрични схеми на инсталациите с показани на тях всички характерни данни за съответния вид инсталация, както и щранг-схеми на отоплителните инсталации;

3. машинно-конструктивни чертежи за нестандартни съдове и сложни възли и елементи на инсталациите.

Чл. 9987. Обяснителната записка към част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на работния проект съдържа разделите по чл. 82, както и:

1. указания за боядисването и оцветяването, за антикорозионната защита, за специалните лакови покрития (топлоустойчиви, киселиноустойчиви и др.), за нанасянето на стрелки, надписи и други указателни знаци;

2. изисквания към изолационните работи с определяне на вида и дебелината на изолацията, нейното покритие, оцветяването и др.;

3. указания за параметрите на изпитванията, извършвани след приключване на монтажа, както и за настройката на инсталациите.

Чл. 10088. (1) Изчисленията на част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на работния проект допълват или заменят (при промяна на оборудването) изчисленията от частта за техническия проект.

(2) При еднофазно проектиране във фаза работен проект изчисленията са същите, както на частта за техническия проект.

Г л а в а  ч е т и р и н а д е с е т а петнадесета

ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

(Изм. на загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.)

Чл. 10189. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Част енергийна ефективност е неразделна част на инвестиционния проект (във фаза идеен, технически и работен проект), въз основа на който се издава разрешение за строеж на сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри.

Чл. 10290. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и съдържа най-малко:

1. на фаза идеен проект - обяснителна част; изчислителна част за определяне на обобщения коефициент на топлопреминаване по чл. 26, ал. 2; чертежи на архитектурно-строителни детайли на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите;

2. на фаза технически и работен проект - обяснителна част; изчислителна част за определяне на показателите по чл. 4, чл. 19, ал. 2 и чл. 20, ал. 1; технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Чл. 10391. (Изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Изчисленията в част енергийна ефективност се извършват съгласно методиката от приложение № 3 на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

Чл. 10492. (Отм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.)

Г л а в а  п е т н а д е с е т а шестнадесета

ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Раздел I

Част паркоустройство и благоустройство на идейния проект

Чл. 10593. (1) Част паркоустройство и благоустройство на идейния проект представлява цялостно решение на прилежащата територия или на поземления имот, в който се разполага обектът, с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда, транспортно-комуникационен достъп и обслужване на обекта. Тя се изработва при съобразяване с функционалното предназначение на сградата (сградите) и със заданието за проектиране (договора за проектиране), като при учебните, промишлените, здравните и други обществени сгради и комплекси се спазват и специфичните паркоустройствени правила и нормативи.

(2) Част паркоустройство и благоустройство на идейния проект съдържа:

1. чертежи;

2. обяснителна записка.

(3) Част паркоустройство и благоустройство на идейния проект се изработва върху геодезическа снимка на съществуващия терен, върху която са нанесени проектираните сгради и проектните коти ± 0,00 и кота цокъл, а също така и транспортно-комуникационните връзки и транспортното обслужване на ППС и пешеходци.

(4) Изработването на част паркоустройство и благоустройство се предхожда от проучвания на изходните данни и оглед на терена.

(5) Част транспортно-комуникационна се представя в отделен проект

Чл. 10694. С част паркоустройство и благоустройство на идейния проект се решават:

1. функционалното зониране и площоразпределението;

2. площната композиция, алеите и алейните настилки;

3. пространствената композиция и растителното оформяне;

4. малките архитектурни форми и градинската пластика.

5. транспортно-комуникационното обслужване на ППС и пешеходци на обекта

Чл. 10795. (1) Част паркоустройство и благоустройство на идейния проект се представя в черно-бяла или цветна техника и задължително съдържа:

1. ситуационен план;

2. разрези, изясняващи особености на съществуващия и проектния терен.

3. отделен проект по част транспортно-комуникационна

(2) Към част паркоустройство и благоустройство могат да се приложат перспективни и аксонометрични изгледи, скици, рисунки, компютърни анимации, макет, както и идейни проекти на по-значими градински архитектурни елементи (фонтани, каскади, павилиони и др.под.), когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).

Чл. 10896. (1) Обяснителната записка към част паркоустройство и благоустройство на идейния проект съдържа:

1. обосновка за функционалното и композиционното решение;

2. обяснения за избраните материали за реализация на проекта;

3. възможностите за етапност на реализацията.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Когато проектът ще служи за избор на изпълнител по реда на ЗОП, към изчисленията на част паркоустройство и благоустройство се прилагат количествени сметки на видовете залесителни работи и други видове СМР.

(3) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране), се изработват и стойностни сметки на видовете залесителни работи и други видове СМР.

Раздел II

Част паркоустройство и благоустройство на техническия проект

Чл. 10997. (1) Част паркоустройство и благоустройство на техническия проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект. Когато не е изработен идеен проект, част паркоустройство и благоустройство на техническия проект представя и решенията по раздел I.

(2) Част паркоустройство и благоустройство на техническия проект се изработва за прилежащата територия на сградата или за поземления имот, в които се разполага сградата (сградите), и решава устройството на незастроените и озеленени площи.

(3) Част паркоустройство и благоустройство на техническия проект включва:

1. проект на алейната мрежа с подробно котиране и определяне на декоративните настилките;

2. отделен проект на транспортно-техническите детайли и изчисления на пътните, алейните и пешеходните настилки;

3. дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;

4. обяснителна записка;

5. количествена сметка за видовете залесителни работи и други видове СМР.

(4) Когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране), към част паркоустройство и благоустройство на техническия проект се изработват:

1. проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на поливането и поддържането на водните площи;

2. проект за електроснабдяване и външно художествено осветление;

3. проект за транспортно-комуникационна част с оглед осигуряване на безконфликтно провеждане на обслужващите ППС и пешеходците по време на експлоатация, който съдържа: ситуационно решение, геометрично решение, проектни хоризонтали, надлъжни и напречни разрези, детайли на пътните и тротоарните настилки

3. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) стойностна сметка;

4. фрагменти от решението в по-едър мащаб.

(5) В случаите, когато се предвижда изпълнение на строителството по одобрен технически проект, в процеса на строителството се изработват необходимите работни чертежи и детайли, достатъчни за изпълнение на видовете залесителни работи и други видове СМР.

Раздел III

Част паркоустройство и благоустройство на работния проект

Чл. 11098. (1) Част паркоустройство и благоустройство на работния проект прецизира решенията на съгласуваната част от предходната фаза на проектиране, когато има такава. При еднофазно проектиране се изпълняват и изискванията на раздел I и II от тази глава.

(2) Част паркоустройство и благоустройство на работния проект се изработва за прилежащата територия на сградата или за поземления имот, в които се разполага сградата (сградите), и решава устройството на незастроените и озеленените площи.

Чл. 11199. (1) Чертежите на част паркоустройство и благоустройство на работния проект включват:

1. проект за алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед тяхното трасиране на място;

2. проект за декоративните настилките с детайли за декоративните настилки;

3. отделен проект на транспортно-техническите детайли и изчисления на пътните, алейните и пешеходните настилки;

4. дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност;

5. посадъчен проект;

6. архитектурни работни проекти и детайли за архитектурните градински елементи и при необходимост - конструктивни проекти за градинските елементи, които представляват строителни съоръжения;

6. проект за водоснабдяване и канализация на поземления имот с оглед осигуряване на поливането и поддържането на водните площи;

7. проекти за електроснабдяване и външно художествено осветление на поземления имот или на сградата (сградите);

6. проект за транспортно-комуникационна част на поземления имот с оглед осигуряване на безконфликтно провеждане на обслужващите ППС и пешеходците по време на експлоатация, който съдържа: ситуационно решение, геометрично решение, проектни хоризонтали, надлъжни и напречни разрези, детайли на пътните и тротоарните настилки

8. вертикална планировка в обхвата на поземления имот - за случаите, в които не се изработва част трасировъчен план и вертикална планировка.

(2) Чертежите за целия паркоустроен и благоустроен поземлен имот се изработват в мащаба на геодезическата снимка, а детайлите - в подходящо избрани мащаби.

Чл. 112100. Обяснителната записка към част паркоустройство и благоустройство на работния проект съдържа:

1. обосновка за функционалното и композиционното решение и подхода за конкретизиране на съгласуваната предходна фаза на проектиране, когато има такава;

2. обосновка за избраните материали;

3. възможностите за етапност на реализацията на проекта.

Чл. 113101. (1) Изчисленията на част паркоустройство и благоустройство на работния проект съдържат подробни количествени сметки.

(2) Когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране), към изчисленията на част паркоустройство и благоустройство на работния проект се прилагат и стойностни сметки за видовете залесителни работи и други видове СМР.

Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а седемнадесета

ЧАСТ ГЕОДЕЗИЧЕСКА (ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА)

Раздел I

Част геодезическа на идейния проект

Чл. 114102. (1) Част геодезическа на идейния проект включва изработването на геодезическо заснемане, дава решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на обектите / за обекти без транспортно натоварване/  в прилежащата територия или в поземления имот в единна, най-често локална координатна система.

Мотив №1: Геодезистите не са строителни инженери и нямат правоспособност да моделират релефа на терена. Те не са изучавали пълния курс по земна механика, съпромат и стоманобетон и нямат правото да изготвят проект за СМР. На това основание те нямат правото да изработват проекти за пространствено решение на терена – това е работа на строителния инженер)

(2) Проектната част осигурява изменение на съществуващата конфигурация на релефа с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда и удовлетворяване на изискванията на производствения процес, транспорта и отводняването. Коментар: (виж Мотив №1) Геодезиста няма правоспособност да изменя релефа на терена. За такава строителна дейност си има строителни инженери по ниско строителство.

(3) С част геодезическа на идейния проект се решават:

1. проектирането на геодезическа опорна мрежа, координирането на която се извършва в държавна и когато е необходимо, в локална координатна система;

2. определянето на проектните (локалните) координати (x,y,z) на характерни точки от обектите, като пресичане на оси, възлови точки от конструкциите и др.;

3. трасирането и контролирането по време на строителството и монтажа;

4. изследването на деформациите;

5. вертикалното планиране / за обекти без транспортно натоварване/.

Мотив №2: Вертикалното планире е проект за изкопи и насипи, за настилки, стълбища, площадки и подпорни стени, за пътна и алейна мрежа с пътни детайли и разрези. Всъщност Вертикалното планире е проект за благоустрояване, тоест проект за ниско строителство. Геодезиста не е строителен инженер и не притежава изискуемият пълен хорариум и предмети за да проектира ниско строителство, следователно той не е правоспособен да проектира вертикално планиране. Например геодезиста не е изучил пълния курс по земна механика, не е правил курсови проекти за  устойчивост на високи насипи и изкопи, и на това основание той няма правоспособност да моделира релефа на терена. Това е работа на пътния инженер.

(4) При проектиране на единични и малки по обем и значимост обекти във фаза идеен проект частта се изработва и представя като част трасировъчен план и вертикална планировка.

Чл. 115103. Част геодезическа на идейния проект съдържа:

1. чертежи;

2. обяснителна записка.

Чл. 116104. (1) Част геодезическа на идейния проект се изработва върху графична (дигитална) геодезическа основа.

(2) Чертежите включват карти и планове на обекта, схеми, скици и чертежи, като за основа се ползват архитектурни, конструктивни и други чертежи, профили, разрези на терена и др.

Чл. 117105. Обяснителната записка към част геодезическа на идейния проект съдържа:

1. данни за приетите принципи на геодезическото осигуряване и на вертикалното планиране на обекта;

2. данни за проектираните локални геодезически мрежи: вид, описание на решението, разположение на точките, инструменти, измерване, координатна система, обработка, резултати, точност;

3. характеристика на избраните и координираните точки;

4. данни за вертикалното планиране;

5. принципи на трасиране и контролиране през отделните етапи на строителството и монтажа и конкретни решения при изпълнението на сложни обекти;

6. данни и описание на прецизната опорна мрежа, на контролните точки и репери, стабилизиране, измервания и обработката им, периодичност, анализ и интерпретация при изследване на деформации.

Чл. 118106. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Изчисленията включват количествена сметка за видовете СМР, а когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране) - и стойностна сметка.

Мотив №3: Геодезиста не е строителен инженер и следователно няма правоспособност да изготвя КС и КСС за СМР, защото не е изучавал строителни технологии и материали в пълен хорарирум. Това е в правоспособността на строителния инженер

Раздел II

Част геодезическа на техническия проект

Чл. 119107. (1) Част геодезическа на техническия проект развива и конкретизира съответната част от идейния проект, като допълнително определя:

1. точното координатно разполагане на обектите по генералния план;

2. геодезическата опорна мрежа за трасирането и контролирането при изграждане на подобектите и на обекта като цяло;

3. данните за трасирането и контролирането на основните и подробните оси, при строителството и монтажа на големи единични обекти или подобектите при комплекс от обекти;

4. изчисляването на деформациите на обекти с особена важност или на обекти, разположени в слаби, льосови и свлачищни терени;

5. вертикалното планиране на територията на обекта и точното височинно разполагане на подобектите. (Виж Мотив №2)

(2) При проектиране на единични и малки по обем и значимост обекти проектната част се изработва и представя като част трасировъчен план и вертикална планировка.

Чл. 120108. (1) Чертежите на част геодезическа на техническия проект включват:

1. сборен генерален план Подробно геодезическо заснемане с отразена основна ситуация - сгради, пътища, железопътни линии, релеф, подземни и въздушни комуникации и съоръжения, номерата и координатите на характерни точки на обектите и др.;

2. схеми на геодезическите мрежи за трасиране и контролиране - ъглово - дължинни, GPS, строителна, осова, нивелачни и др.;

3. проекти, съответно скици за трасиране, с данни за трасирането и контролирането на основните и подробните оси при строителството и монтажа на обектите, както и на строителната или друг тип мрежа за трасиране;

4. ситуация, разрези и други графични разработки от проекта за изследване на деформациите на обекти с особена важност или на обекти, разположени в слаби, льосови и свлачищни терени;

5. чертежи за вертикално планиране / за обекти без транспортно натоварване/:

а) план за вертикално планиране, изработен върху генерален план или кадастрална основа, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти;

б) характерни напречни и надлъжни профили и разрези по основните оси на сградите и съоръженията;

в) картограма на земните маси с изчисление на обемите изкопи и насипи във фигури или квадрати по средна работна кота и площ в таблици или ведомост и преместване на земните маси;

6. трасировъчен план, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта.

(Виж Мотив №2)

(2) За единични и малки по обем и значимост обекти трасировъчният план и вертикалната планировка на техническия проект се представят във вид на схеми или скици за трасиране или контролиране и с чертежите по ал. 1, т. 5.

Чл. 121109. (1) Обяснителната към част геодезическа на техническия проект записка съдържа:

1. данни за извършените геодезически работи, когато не е изработен идеен проект или те не са отразени в него;

2. данни за проектираните локални геодезически мрежи - вид, описание на решението, разположение на точките, стабилизиране, инструменти, измерване, координатна система, обработка, резултати и точност;

3. изходна основа (точки) за трасиране и контролиране, приетите методи на трасиране, точност, инструменти, стабилизиране;

4. данни и описание на опорната мрежа, на контролните точки и на реперите, стабилизиране, измервания и обработката им, периодичност, анализ и интерпретация при изследване на деформации;

5. обосновка на проектното вертикално решение за обекти без транспортно натоварване:

(Виж Мотив №2)

а) цялата площадка и за отделни функционално обособени площадки;

б) отделни сгради, съоръжения, площи и пространства, улици, алеи, инженерни мрежи и тяхната взаимна вертикална обвързаност;

в) приетата схема за отводняване и отвеждане на повърхностните води с пояснение за наклоните на прилежащите им терени, настилките на тротоарите, пътищата и площадките;

в г) основни коти ± 0,00 на сградите и съоръженията;

г д) хоризонталното разместване на земните маси, изкопи, насипи, предписание за разполагане на временни и постоянни депа на изкопните маси съгласувано с част проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС), изисквания за рекултивиране на нарушените терени, изграждане на съоръжения срещу свлачищни и ерозионни процеси и др.;

д е) специалното моделиране на земните релефни форми (изкуствени хълмове, била, падини и др.).

(Виж Мотиви №1 и №2)

(2) Към обяснителната записка по ал. 1 се прилагат:

1. списъци на геодезическите материали, схеми на опорни мрежи, изчисления и други данни за извършените геодезически работи на територията на обекта;

2. данни, необходими за построяването на строителните и други мрежи, необходими за трасиране и контролиране по време на строителството и монтажа;

3. други данни и материали, които се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране).

Чл. 122110. Към част геодезическа на техническия проект се изработват:

1. количествена сметка за изпълнение на видовете земни работи и другите видове СМР;

2. стойностна сметка, когато такава се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране).

(Виж Мотив №3)

Раздел III

Част геодезическа на работния проект

Чл. 123111. Част геодезическа на работния проект се изработва:

1. когато не е изработен технически проект - в обхвата и съдържанието, определени за част геодезическа на техническия проект;

2. когато е изработен технически проект - при необходимост от прецизиране и конкретизиране на техническия проект.

Г л а в а  с е д е м н а д е с е т а осемнадесета

ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНА

Раздел I

Част технологична на идейния проект

Чл. 124112. Част технологична на идейния проект се изработва за обектите, при които технологията е определяща при тяхната експлоатация.

Чл. 125113. (1) Част технологична на идейния проект съдържа чертежи, обяснителна записка и технологични задания по подобекти към другите части на проекта.

(2) Чертежите съдържат технологични схеми на предлаганите вариантни решения.

(3) По преценка на проектанта или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране), към технологичните схеми се изработват разрези и аксонометрични схеми.

Чл. 126114. Обяснителната записка към част технологична на идейния проект съдържа:

1. варианти на технологичното решение, които се сравняват по производителност, специфични разходи на енергия, степен на механизация и по други показатели, като се обосновава изборът на оптималния вариант;

2. технологичните процеси поотделно за всеки вариант и режима на работа;

3. принципните компановъчни решения с обосновка за необходимите площи и обеми.

Чл. 127115. Изчисленията на част технологична на идейния проект се изработват по желание на проектанта или когато се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране) и могат да включват:

1. технологичните изчисления;

2. спецификация на основните машини и съоръжения;

3. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) количествена сметка;

4. стойностна сметка по уедрени показатели.

Раздел II

Част технологична на техническия проект

Чл. 128116. Част технологична на техническия проект определя конкретно избраните технологични решения.

Чл. 129117. Част технологична на техническия проект се представя в чертежи, които съдържат:

1. технологични планове и схеми на предлаганите решения;

2. разрези и аксонометрични схеми към технологичните планове.

Чл. 130118. Част технологична на техническия проект се придружава от обяснителна записка, в която се описват:

1. приетата технология по отношение на нейните технико-икономически показатели (производителност, специфични разходи на енергия, степен на механизация и др.);

2. всяко технологично решение с характеристика на технологичния процес, режим на работа и компановъчните решения с обосновка на необходимите площи и обеми;

3. избраното технологично оборудване с обосновка;

4. вътрешноцеховият и вътрешнозаводският транспорт;

5. осигуряването на технологията с тръбопроводи за сгъстен въздух, вакуум, технологичен въздух, пещни газове и др.;

6. степента на специализация на производството;

7. степента на механизация на технологичните процеси;

8. организацията на механо-ремонтните работи, складовото стопанство и лабораторния контрол;

9. необходимата работна сила, осигуряването на производството със суровини, горива и др., характеристиката на разходите на суровини и спомагателни материали, електрическа енергия, технологични горива, въздух, пара, вода, отделянето на отпадъчни води, топлинният баланс на производството, товарооборотът и други показатели, характеризиращи технологичното решение;

10. постигнатите здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-битовото обслужване и пожарната безопасност.

Чл. 131119. (1) Изчисленията на част технологична на техническия проект включват:

1. технологичните изчисления;

2. количествена сметка за СМР на част технологична;

3. спецификация на технологичното оборудване.

(2) Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към изчисленията на част технологична на техническия проект се прилага стойностна сметка за СМР.

Раздел III

Част технологична на работния проект

Чл. 132120. Част технологична на работния проект се изработва при необходимост от конкретизиране на технологични решения на техническия проект.

Чл. 133121. (1) Част технологична на работния проект се представя в работни технологични чертежи и детайли на предлаганите решения.

(2) В част технологична на работния проект се изработват машинно-конструктивни чертежи за нестандартни и некаталогизирани елементи, които се оформят в отделен самостоятелен раздел машинно-конструктивно и нестандартно оборудване.

Чл. 134122. Част технологична на работния проект се придружава от обяснителна записка, която се изработва със съдържанието на обяснителната записка на част технологична на техническия проект по чл. 118.

Чл. 135123. Изчисленията на част технологична на работния проект включват изчисленията, които се изискват за част технологична на техническия проект.

Г л а в а  о с е м н а д е с е т а деветнадесета

ЧАСТ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН

Чл. 136124. (1) Част генерален план се изработва за големи промишлени, селскостопански, транспортни, здравни, спортни и други комплексни обекти в случаите, когато такава се изисква с нормативен акт или със заданието за проектиране (договора за проектиране).

(2) Част генерален план се изработва в съответствие с регулационното отреждане и режима на устройство и застрояване на поземлените имоти, определени с подробния устройствен план.

(3) Когато няма действащ подробен устройствен план, част генерален план може да служи за основа за неговото изработване.

Чл. 137125. Част генерален план определя:

1. местоположението, границите и размерите на строителната площадка, предвидените за запазване и проектираните сгради, съоръжения и мрежи, теренните и геоложките условия, ландшафтните условия и ограничения, изискванията за опазване на ценната дървесна растителност и на културно-историческото наследство;

2. цялостното ситуационно, функционално и обемно решение и обвързването му с прилежащата територия;

3. транспортните връзки и приетите параметри на пътните и другите комуникационни площи;

4. решенията за връзките с надземните и подземните мрежи на техническата инфраструктура;

5. градоустройствените показатели, сравнени с нормативно допустимите.

Чл. 138126. Чертежите на част генерален план се изработват върху кадастрална карта (кадастрален план), върху извадка от действащия подробен устройствен план или върху опорен план.

Чл. 139127. Обяснителната записка към част генерален план съдържа описания и обосновка на проектното решение.

Г л а в а  д е в е т н а д е с е т а

ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 128. Част организация и безопасност на движението се изработва за транспортни обекти и за обекти с масов достъп на хора, чиято експлоатация налага изменения в установената организация на движение по улиците и пътищата, отворени за обществено ползване.

Чл. 129. (1) Част организация и безопасност на движението съдържа:

1. обяснителна записка, в която се отразяват предвиждащите се мероприятия за организация и безопасност на движението, като:

а) сигнализация с пътни знаци, пътни светофари и пътна маркировка, необходима по време на експлоатацията на обекта;

б) парапетни ограждения пред входовете и изходите на културно-битови, учебни и други сгради с масов достъп на хора;

в) изграждане на паркинги;

г) обосновка, че бъдещата експлоатация на обекта няма да създаде конфликти, свързани с безопасността на движението;

2. схеми (чертежи) на решенията по т. 1, букви "а"-"в";

3. количествена сметка на СМР за изпълнение на мероприятията за организация и безопасност на движението.

(2) Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към изчисленията на част организация и безопасност на движението се прилага стойностна сметка на СМР.

Г л а в а  д в а д е с е т а

ЧАСТ ОБЩА ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Чл. 140130. (1) Част обща обяснителна записка се изработва от водещия проектант на проектите на големи или комплексни обекти, когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране).

(2) Част обща обяснителна записка се изработва в съответните фази на проектиране и се състои от:

1. обяснителна записка;

2. приложения към обяснителната записка, в т.ч.:

а) титулен списък на подобектите - при необходимост;

б) (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) документите, представени от възложителя със заданието за проектиране;

в) данни, необходими за изработване на проекта.

Чл. 141131. (1) Част обща обяснителна записка представя резултатите от изработения проект, а в случаите на вариантно изработване на проекта - и резултатите от проучените варианти със сравняване на основните им технико-икономически показатели.

(2) В част обща обяснителна записка се посочват:

1. основанието за изработване на проекта (договор и задание за проектиране);

2. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) кратка характеристика на получените изходни данни, както и данни и документи, непредставени от възложителя, които задължително трябва да се осигурят за следващата фаза на проектиране;

3. видът на строителството - ново, разширение, реконструкция или рехабилитация;

4. обосновка за избора на площадката за обекта, в т. ч. описание на особеностите на околната среда, релефа, инженерно-геоложките, хидрогеоложките, геотехническите, климатичните и други инженерни условия, сеизмичността на района, категорията на земята и необходимостта от промяна на нейното предназначени и/или отчуждаване, спазването на санитарно-хигиенните изисквания и характеристика на съществуващите железопътни и/или пътни връзки, съществуващите подземни и надземни проводи (топлоснабдителни, електроснабдителни, водоснабдителни, канализационни, газоснабдителни, съобщителни и др.);

5. наличните сгради и съоръжения, в т.ч. състояние и възможност за използване, като се прави характеристика на технологиите за технологичните обекти;

6. решения на вариантите (съпоставка на разработените варианти с посочване на предимствата и недостатъците по отношение на инженерно-геоложките, теренните, архитектурно-художествените, технологичните, строително-конструктивните и други условия, съображения за опазване на околната среда, спазване на санитарно-хигиенните изисквания, технико-икономическите показатели и експлоатационните условия), като се извършва обосновка на предложения оптимален вариант;

7. постиженията на проекта по отношение на архитектурните, конструктивните, инсталационните и други решения, ефективността от експлоатацията на обекта и неговите подобекти, архитектурно-художествения образ на обекта и опазването на околната среда;

8. направените допустими отклонения от техническите норми и стандарти по проектирането по подобекти и части на проекта, както и на писмените разрешения за тези отклонения от съответните органи, като се прилагат копия от разрешителните документи;

9. етапите и сроковете за изграждане на обекта като цяло и на неговите подобекти;

10. проблемите, изискващи допълнително изясняване;

11. специалните изисквания към следващата фаза на проектиране и към обекта.

(3) Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към част обща обяснителна записка се прилага обобщена количествена и/или стойностна (генерална) сметка на обекта.

Г л а в а  д в а д е с е т  и  п ъ р в а

ЧАСТ ЗЕМНА ОСНОВА

Чл. 142132. Част земна основа се изработва за обекти, в които се предвижда изграждане на земни съоръжения или при които конструкцията на съоръженията и експлоатацията на обекта изискват специална защита на геоложката основа и/или на подземните води (насипни язовирни стени, диги и други хидротехнически съоръжения, депа за отпадъци, земни съоръжения за компостиране на отпадъци, мелиоративни съоръжения и др.).

Чл. 143133. (1) Част земна основа съдържа чертежи, вкл. разрези и характерни детайли на земното съоръжение, обяснителна записка и изчисления със съдържание, аналогично на съдържанието на част конструктивна.

(2) Съдържанието на част земна основа се конкретизира със заданието за проектиране в зависимост от вида и спецификата на обекта.

Г л а в а  д в а д е с е т  и  в т о р а

ЧАСТ ПРОЕКТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

(Отм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

Чл. 134. (Отм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

Чл. 135. (Отм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

Чл. 136. (Отм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

Чл. 137. (Отм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

Чл. 138. (Отм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

Г л а в а  д в а д е с е т  и  т р е т а

ЧАСТ КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

(Изм. на загл., ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

Раздел I

Проучване и документиране за нуждите на инвестиционното проектиране на обекти – недвижими културни ценности

(Изм. на загл., ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

Чл. 139. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Проучването и документирането са основа за изработване на инвестиционните проекти за недвижими културни ценности и на тяхната среда и са необходима и неразделна част от заданието за проектиране (договора за проектиране).

(2) Проучването по ал. 1 включва:

1. проучване на архивни материали, стари планове, снимки, литературни и други писмени източници;

2. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) проучване на физическото състояние на недвижимата културна ценност към момента на съставяне на заданието за проектиране;

3. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) проучване на вида, етапите и степента на намеса в процеса на историческото развитие на недвижимата културна ценност и на нейната среда;

4. проучване на състоянието и ресурсите на околната прилежаща среда;

5. анализ на консервационно-реставрационните проблеми.

(3) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Документирането отразява резултатите от проучването към момента на съставяне на заданието за проектиране в графична, фото-, цифрова и текстова информация. То съпътства целия процес на консервация, реставрация и експониране на недвижимата културна ценност. Документирането се извършва, както следва:

1. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) архитектурно документиране на недвижима културна ценност и на нейната среда, в т.ч.:

а) (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) ситуиране на недвижима културна ценност върху устройствената основа на кадастралната карта (кадастралния план) или на действащия подробен устройствен план, а за археологически недвижими културни ценности - върху извадка от археологическия кадастър;

б) архитектурни разпределения на всички подземни, надземни и тавански етажи и план на покривните линии;

в) всички фасади;

г) напречни и надлъжни вертикални разрези;

д) специфични фрагменти, елементи, детайли и шаблони;

е) чертежи (табла) с представяне на оригиналните недвижими елементи на декоративната художествена украса и обзавеждане на интериора;

ж) (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) площно нивелетно заснемане на археологически недвижими културни ценности;

з) подробна фотодокументация;

2. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) конструктивно документиране на недвижима културна ценност и на нейната среда, в т.ч.:

а) тип и вид на носещите конструктивни системи (елементи);

б) описание на физическото състояние на съществуващата конструкция - повреди, деформации, наличност и разпространение на пукнатинна мрежа;

в) вид и състояние на земната основа и на фундирането, физико-механични свойства на строителните материали;

г) разпределения в план и височини, габарити и състав на конструктивните елементи, възли и детайли;

3. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) документиране на паркове и градини – недвижими културни ценности, в т.ч.:

а) (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) ситуиране на недвижима културна ценност върху устройствената основа на кадастралната карта (кадастралния план) или на действащия подробен устройствен план;

б) общ опорен план в подходящ мащаб с нанесени:

- сгради, малки архитектурни и скулптурни елементи, парково обзавеждане;

- алейна мрежа, настилки, стълби, подпорни стени;

- паркови елементи (характерни естествени и изкуствени теренни форми), водни площи, алпинеуми и др.;

- (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) растителни масиви, групи и солитери - фитосанитарна оценка;

в) заснемане на архитектурни елементи;

г) напречни и надлъжни разрези, изясняващи вида и нивата на настилките, стълби, подпорни стени, теренни форми в подходящ мащаб;

д) специфични фрагменти, детайли и шаблони;

е) (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) геодезическа снимка на недвижима културна ценност в мащаба на общия опорен план, нивелета за централни и характерни части;

ж) конструктивно състояние на стълби, подпорни стени и архитектурни елементи;

з) фотодокументация;

4. документиране на художествените паметници, в т.ч.:

а) (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) ситуиране на недвижима културна ценност в прилежащата му среда, описание и размери;

б) фотодокументация;

в) графично заснемане на паметника в подходящ мащаб;

г) графични схеми в подходящ мащаб, които отразяват:

- състоянието на паметника;

- местата на взетите проби за аналитични дейности и провеждани измервания;

- (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) периодите от историческото развитие на недвижимата културна ценност;

- проведените консервационни намеси;

д) текстова информация за резултатите от извършени наблюдения, изследвания, анализи и др.;

е) документация на аналитичните (лабораторните) дейности.

(4) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Документирането на недвижима културна ценност и на нейната среда се придружава от обяснителна записка, която съдържа:

1. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) идентификация на обекта - адресни и кадастрални данни, данни за статута и категорията на недвижима културна ценност и на нейната среда;

2. характеристика, датиране, типология, функционални особености и др.;

3. обобщени резултати от проучването.

Раздел II

Архитектурен проект за консервация, реставрация и експониране на недвижими културни ценности

(Изм. на загл., ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

Чл. 140. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Архитектурните проекти за консервация, реставрация и експониране на недвижими културни ценности и на тяхната среда представят концепцията и методологическия подход за опазването им и предлагат съвременната намеса в съответствие с изискванията и ограничителните условия на Министерството на културата (МК).

Чл. 141. (1) Архитектурните проекти за консервация, реставрация и експониране се представят в обхвата и съдържанието на архитектурните проекти съгласно глава осма, раздели I-III.

(2) Графичните материали към архитектурните проекти отразяват по подходящ начин оригиналната структура на паметника, както и предложението за съвременна намеса.

(3) Графичните материали към работния архитектурен проект се допълват със:

1. детайли и шаблони в случаи на реставрация или реконструкция на оригинални елементи;

2. цветни фасадни планове (когато те са предмет на инвестиционното проектиране) с приложени анализи на оригиналните материали, идентификационни данни и мостри за предложените нови материали.

Чл. 142. Обяснителната записка на архитектурния проект, освен със съдържанието по чл. 30 и 38 се допълва с информация за:

1. избрания методологически подход;

2. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) предложенията за намеса в недвижима културна ценност и в нейната среда и начините за тяхното сигниране;

3. предложенията за решаване на специфични инфраструктурни, технологични и други проблеми.

Чл. 143. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Проектът за интериор и обзавеждане на недвижими културни ценности се изработва задължително като самостоятелен проект, когато в недвижима културна ценност са съхранени оригинални интериори с висока културно-художествена стойност.

(2) Проектът за интериор и обзавеждане се представя в обхват и съдържание, аналогични на посочените в глава осма, раздел IV.

Раздел III

Конструктивни проекти за консервация, реставрация и експониране на недвижими културни ценности

(Изм. на загл., ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

Чл. 144. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Конструктивните проекти за консервация, реставрация и експониране на недвижими културни ценности се представят в обхват и съдържание, аналогични на глава девета, раздели I-III, и илюстрират съвременната намеса в съответствие с изискванията и ограничителите на МК.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Графичните материали към конструктивния проект се допълват с конкретни за недвижимата културна ценност конструктивни и строително-технологични решения и детайли в зависимост от нейната специфика.

(3) Обяснителната записка към конструктивния проект освен със съдържанието по чл. 47, 51 и 56 се допълва с информация за:

1. необходимостта и вида на нови носещи системи и елементи, когато такива се налагат;

2. мерките за подобряване на носещата способност на оригиналните конструктивни системи и елементи по специални технологични методи със съответна обосновка;

3. технологичната последователност на изпълнението, необходимостта от временно конструктивно укрепване, вида на предложените строителни материали и др.

Раздел IV

Проекти за паркове и градини – недвижими културни ценности

(Изм. на загл., ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

Чл. 145. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Проектите за паркове и градини – недвижими културни ценности, представят концепцията за опазването, определят методологическия подход и илюстрират предложението за съвременна намеса в съответствие с изискванията и ограничителите на МК.

Чл. 146. (1) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Проектите за паркове и градини – недвижими културни ценности, се представят в обхват и съдържание, аналогични на посочените в глава петнадесета, раздели I-III.

(2) Графичните материали към проектите по ал. 1 се допълват със:

1. (изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) схема за зониране на територията на недвижимата културна ценност и прилежащата й среда в съответствие с вида и степента на намеса;

2. опорно-сравнителен план, отразяващ решението на проекта, спрямо оригиналната структура на паметника като планова композиция и обемно пространствено оформление;

3. дежурна карта за мониторинг с цел опазване на оригиналния дендрологичен състав.

Раздел V

Проект за консервация, реставрация и експониране на художествени паметници

Чл. 147. (1) Идейните проекти за художествени паметници съдържат текст и графични материали и представят:

1. концепцията за опазване на художествените ценности - визия за цялостното протичане на консервационно-реставрационния процес и за експонирането на художествените ценности като елементи на интериора и екстериора на паметника;

2. програма за работата по художествените ценности, включваща предложенията за видовете и обемите на консервационно-реставрационните дейности и последователността на тяхното изпълнение;

3. етапите от реализацията на цялостния процес;

4. резултатите от изпълнението на експерименталния участък, когато такъв се изисква със заданието за проектиране.

(2) (Изм., ДВ, бр. 93 от 2014 г.) Идейните проекти за консервация, реставрация и експониране на художествени паметници илюстрират съвременната намеса в съответствие с изведените предписания за опазването им от МК.

(3) Идейните проекти за художествени паметници са задължителна фаза на проектиране при консервацията, реставрацията и експонирането им.

Чл. 148. (1) Работният проект за художествени паметници е последваща конкретизация и допълване на идейния проект. Работният проект дава окончателните решения, необходими за изпълнението на консервацията, реставрацията и експонирането на художествените паметници.

(2) Работен проект за художествени паметници е проектът, по който се изпълнява консервацията, реставрацията и експонирането им.

(3) Работният проект за художествени паметници съдържа графични материали и текст, които отразяват предложенията за осъществяване на видовете консервационно-реставрационни операции или обработки, начините и последователността на тяхното изпълнение, апаратурите и материалите (смеси и състави) за реставрация.

Г л а в а  д в а д е с е т  и  ч е т в ъ р т а

ЧАСТ СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 149. Част сметна документация се изработва като самостоятелна част на проекта, когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране).

Чл. 150. (1) Част сметна документация съдържа обяснителна записка, количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР, спецификации на оборудването и обзавеждането и друга информация в зависимост от вида и спецификата на обекта.

(2) Когато се изисква със заданието за проектиране, към част сметна документация се включва обобщена (генерална) стойностна сметка на обекта.

Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) Когато с други нормативни актове се поставят допълнителни изисквания към обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, те се прилагат едновременно с тази наредба.

(2) Обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се определят съгласно изискванията на тази наредба, доколкото не противоречат на специалните нормативни актове.

§ 2. Обхватът на проектите и съдържанието на проектните части, които не са посочени в наредбата, се определят със заданието за проектиране (договора за проектиране).

§ 3. По смисъла на тази наредба:

1. „Инвестиционен проект” е проект, който е предназначен за строителство на обекти.

2. „Терен” е част от земната повърхност, за която с инвестиционен проект се предвиждат дейности по устройство - застрояване, озеленяване и благоустрояване.

3. „Комплексен обект” е обектът, който е предназначен за осъществяване на една или повече основни дейности, заедно с необходимите спомагателни и обслужващи дейности, като дейностите се осъществяват в самостоятелно обособени подобекти в една или повече сгради и съоръжения.

4. (Нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) „Количествена сметка“ е установяване на натуралните обеми на предвидените за влагане в инвестиционния проект строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи), както и необходимите строително-монтажни работи (СМР) за даден строеж. Количествената сметка се представя чрез таблица, в която се изчисляват количествата на строителните продукти и работи в съответните им мерни единици.

5. (Нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) „Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти“ - материали, изделия, комплекти и системи с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти, е списък на продуктите с качествените им характеристики по отношение на безопасност, здраве, изискванията на строителната физика, на енергийна ефективност и на комфорта. Определянето на качествените характеристики може да се извършва и чрез директно посочване на действащи норми и стандарти, на които продуктите следва да отговарят. Спецификацията може да съдържа и технологията и условията на изпълнение, както и критериите за качество на полагане и приемане.

6. (Нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) „Одобряване на инвестиционен проект“ е удостоверяване с поставяне на печат „Одобрявам“ и подпис на съответния компетентен административен орган върху основните графични разработки, челни листове на обяснителни записки и челни листове на всички проектни части за конкретния обект. Не се одобряват изчисленията към отделните инженерни части на проекта, количествени сметки, стойностни сметки, детайли, спецификации, подвижно обзавеждане към архитектурните проекти, ако е разработено в отделни чертежи и др., като със заверка се удостоверява тяхната принадлежност към съответния одобрен инвестиционен проект.

7. (Нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) „Съгласуване на идеен инвестиционен проект“ е удостоверяване с поставяне на печат „Съгласувам“ и подпис на съответния компетентен административен орган върху графичните разработки, обяснителна записка и челен лист на водещата специалност.

Заключителни разпоредби

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 139, ал. 5 от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 от 2001 г.).

§ 5. (1) Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.

(2) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и издаване на разрешение за строеж не е започнало до влизането й в сила.

(3) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасянето на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

§ 6. (Изм., ДВ, бр. 93 и 102 от 2014 г.) Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Преходни и заключителни разпоредби
към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

(Обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.)

§ 25. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и издаване на разрешение за строеж не е започнало до влизането й в сила.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

Преходни и заключителни разпоредби
към Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

(Обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в „Държавен вестник”.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г.

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

(Обн., ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

§ 48. Навсякъде думите „инвеститора” и „инвеститорът” се заменят съответно с „възложителя” и „възложителят”.

§ 49. Навсякъде думите „паметника на културата” и „недвижими/те паметници/те на културата” се заменят съответно с „недвижима културна ценност” и „недвижими културни ценности”.

……………………………………………………………………………………………………………..

Преходни и заключителни разпоредби

към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г.

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

(Обн., ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

§ 51. (1) Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник”.

(2) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и издаване на разрешение за строеж не е започнало до влизането й в сила.

(3) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект от съответния орган, компетентен за неговото одобряване.

Заключителна разпоредба

към Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2001 г.

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

(Обн., ДВ, бр. 102 от 2014 г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.

Приложение

към чл. 1, ал. 3

(Ново, ДВ, бр. 93 от 2014 г.)

# Comments

извън

б/

в

г

д

е

б) Геодезическо заснемане и трасировъчен план на сградите и парцела, вертикална планировка и трасировъчен план за обекти без транспортно натоварване;

7

8

3

4

4

5

6

5

6