Завърши изграждането на обект:

Дублиращ водосток на отливен канал след преливника на канализационна мрежа на гр.Пловдив под двойната ж.п. линия Пловдив-Бургас и околовръстен път "Изток" на гр.Пловдив

Възложител : "ВК" ЕООД – Пловдив

Изпълнител : Строителна механизация гр.Казанлък

Проектант: Проектантско бюро "МАРК-91 Маркови сие" – Пловдив

За първи път в България бе извършено строителството на канализационен водосток с диаметър на обсадната тръба Ф2400 мм. по метода на безикопна технология "Микротунелиране".

Параметри на съоръжението:

- Дължина на водостока – 52 м.

- Обсадна тръба от стомана Ф2400/19 мм.

- Работна тръба DN 2200, стъклопластова, доставка на "HOBAS" – Чехия.

- Капацитет -  м3/сек.

- Натоварване : от двойна ж.п. линия + насип

от НК800 + насип

Проектът съдържа следните части:

- "Технологична" /Канализация/ – проектант инж.Ангел Марков

- "Железопътна" – проектант инж.Борис Петров

- "Конструктивна" – проектант инж. Стойчо Димов

- "Инженерно-геоложка" –  "Водоканалинженеринг"ООД – Пловдив

Строителният процес протече през следните етапи:

- Изграждане на временна водопонизителна система.

- Оформяне работна площадка за микротунелиращата машина и изграждане на опорен блок за тласкащата хидравлична преса.

- Монтаж на микротунелиращата машина.

- Пробиване на тунела и монтаж на обсадни стоманени тръби.

- Монтаж на работната канализационна тръба.

- Оформяне на входен и изходен хидравличен участък на водостока.

- Рекултивация на терена.

Съществени предимства на безизкопната технология "Микротунелиране". /Технологията е приложима за хоризонтални сондажи с голям диаметър/.

- Строителният процес се отразява слабо на социално-икономическия живот на района, в конкретния случай без съществено отражение в ж.п. и автомобилния трафик. Това преимущество на метода се формулира само с едно изречение, но финансовият му ефект е огромен и мултиплициращ.

- Тази технология позволява хоризонтално сондиране с предварително дефиниран наклон, който се следи по време на процеса.

- Значително по-кратки срокове за изпълнение.

Становище на проетанта

При наличие на богат избор тръби с достатъчна здравина и дълъг експлоатационен живот / чугунени, стъклопластови, стъклокерамични /, предназначени за безнапорен режим, защо е необходимо изпълнението на обсадна тръба при преминаване под автомобилно или ж.п. трасе? Въпросът е дискусионен, особено при условие, че предстои издаването на актуализираните "Норми за проектиране на канализационни системи" от 1989 год.

Реализираният обект може да бъде разгледан от заинтересуваните колеги на околовръстното шосе на гр.Пловдив- източен участък, на около 400 м. северно от р.Марица.

06.03.2010 год.

Приложение:

Снимков материал

Изготвил :  инж.А.Марков